ООО «АРКЕБУЗА»

www.dupl.ru

(495) 226 15 06

Техническое описание и

руководство по эксплуатации

Дуплексное

переговорное

устройство

АДФ-03

Принцип работы и конструктивные

особенности устройства

Переговорное устройство обеспечивает в автомобиле двухстороннюю громкоговорящую связь «водитель-салон» в полудуплексном режиме. Для каждого из абонентов в устройстве имеется свой канал приема – передачи, который управляется голосом. В зависимости от уровня сигнала, поступающего с каждого из микрофонов, включается канал передачи одного абонента и приема другого, либо наоборот.

Устройство состоит из  активного и пассивного блоков, которые соединяются двухпроводным  кабелем. В активном блоке размещены  микрофон, динамик и схема управления обоих каналов. На тыльной части корпуса расположен выключатель питания. На верхней  части    расположен кнопочный выключатель связи и светодиодный индикатор «приём-передача».  Если светодиод горит желтым цветом, то устройство находится в режиме ожидания (каналы выключены). Он загорается зеленым цветом, когда устройство  включается на передачу

информации от активного блока на пассивный, и если светодиод загорается красным цветом, устройство переключается на передачу информации от пассивного блока на активный.

Со стороны активного блока, по индикатору “приём-передача” можно визуально контролировать переключение режимов устройства. В пассивном блоке размещены  только динамик и кнопка вызова.

Пассивный блок может быть выполнен  в пластиковом  корпусе или ввиде аккустической мини-колонки.

# Технические характеристики

Напряжение питания – 12В ( 25В

Диапазон передаваемых звуковых частот – 100 – 6000 Гц

Звуковая мощность – 0,5 Вт

Диапазон температур -  -5…+40

Подготовка к работе

- Установить активный и пассивный блоки на рабочее место.

- Соединить блоки двухжильным кабелем.

- Движковый выключатель питания должен быть в левом положении (питание выключено).

- Подсоединить питающий провод к бортовой сети автомобиля:

- красный (белый) - +12В

- черный – общий.

- Включить питание, установив движковый переключатель в правое положение.

При нажатии кнопки на активном блоке должен загореться светодиод, если этого не происходит, нужно поменять полярность питающего провода.

Устройство готово к работе.

#### Примечание: Для крепления блоков в нижней части предусмотрены специальные отверстия, позволяющие «надеть» блок на шурупы.

### Порядок работы

Если возникает необходимость проведения переговоров со стороны пассивного блока, нужно нажать на нём кнопку. При этом раздастся сигнал вызова, как со стороны активного, так и пассивного блока. После чего абонент со стороны активного блока включает связь, нажав на кнопку переключателя связи. Связь включается, и загорается светодиод на активном блоке.

По окончании переговоров связь может быть выключена. Если связь все время включена, это может создать некоторые неудобства, связанные с проникновением различных звуков, голосов, как со стороны активного, так и пассивного блоков.

При необходимости ведения переговоров со стороны активного    блока достаточно включить связь.

Пмерчание: Для наиболее четкого переключения режимов «приема-передачи» необходимо говорить по очереди  (один абонент говорит, а другой слушает , и наоборот). При ведении переговоров желательно выключать другие источники речи,  например – радиоприемник, телевизор и тд.

Комплект поставки

- Активный блок…....................................................... - 1 шт.

- Пассивный блок…. …………………........................ - 1 шт.

- Техническое описание и руководство

по эксплуатации......................................................... -1 шт.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации переговорного устройства 36 месяцев со дня продажи. Предприятие-изготовитель отремонтирует или заменит переговорное устройство в случае отказа по вине изготовителя. Претензии не принимаются, и гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений устройства.

Свидетельство о приемке

Дуплексное переговорное устройство АДФ-03 соответствует технической документации ОК3.525.612 и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК ____________

Дата выпуска – см. последние четыре цифры серийного номера.