ООО «АРКЕБУЗА»

www.dupl.ru

(495) 226 15 06

Техническое описание и

руководство по эксплуатации

Дуплексное

переговорное

устройство

ДПУ-03

Принцип работы и конструктивные

особенности устройства

Переговорное устройство предназначено для обеспечения громкоговорящей связи «Водитель-улица».

Связь осуществляется в полудуплексном режиме. Каналы приёма-передачи управляются голосом. В зависимости от уровня сигнала, поступающего с каждого из микрофонов, включается канал передачи  с улицы к водителю, либо наоборот. Устройство выполнено в виде активного блока и пассивной мини-колонки, которые соединяются двухжильным кабелем.

В  активном блоке размещены микрофон, динамик и схема управления. В верхней части   блока имеются светодиодный индикатор «приём-передача» и кнопочный выключатель  питания.

Для крепления в нижней части блока предусмотрены специальные отверстия, позволяющие надеть блок на шурупы.    Пассивная колонка содержит только влагостойкий динамик.

Для крепления пассивной колонки  необходимо отвернуть металлическую решётку и закрепить пластмассовый корпус двумя саморезами, затем привернуть решётку на место.

Пассивная колонка может работать в жёстких климатических условиях (повышенная влажность, резкие перепады температуры и т. д.)

При мойке машины напором воды, желательно колонку закрывать, например скотчем.

#### Технические характеристики

Напряжение питания......................................+9В ( +26В

Звуковая мощность...........................................0,5Вт

Диапазон передаваемых звуковых частот......100(6000Гц

Диапазон температур......................................-5 ( +40 С (активный блок)

-40(+40 С (пассивная колонка)

Подготовка к работе

- Установить активный блок в кабине водителя.

- Установить пассивную колонку на внешней части автомобиля.

- Соединить активный блок с пассивной колонкой через колодку двухжильным кабелем.

- Подключить питающий провод активного блока к бортовой сети автомобиля.

- красный (белый) - +12 В

- черный - общий

## Порядок работы

Включить устройство нажатием на кнопочный  переключатель. При этом должен загореться светодиодный индикатор «приём передача».  По нему можно контролировать переключение режимов устройства.  Если светодиод горит желтым цветом, устройство  находится в  режиме ожидания. Если светодиод горит зеленым цветом, устройство переключается  на передачу информации  на улицу, и когда светодиод загорается красным цветом, информация идет с  улицы – водителю.

Для наиболее эффективного ведения переговоров необходимо следовать  следующим рекомендациям:

- если не проходят отдельные слова или фразы, нужно говорить громче;

- если возникает самовозбуждение (свист) необходимо, через отверстие в нижней части блока повернуть шлиц переменного резистора против часовой стрелки на угол, при котором самовозбуждения не возникает. В режиме ожидания возможны проникновения отдельных звуков, не влияющих на нормальную работу устройства.

### Комплект поставки

- Активный блок…....................................................... - 1 шт.

- Пассивная колонка…………………......................... - 1 шт.

- Техническое описание и руководство

по эксплуатации......................................................... -1 шт.

# Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации переговорного устройства 36 месяцев со дня продажи. Предприятие-изготовитель отремонтирует или заменит переговорное устройство в случае отказа по вине изготовителя. Претензии не принимаются, и гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений устройства.

# Свидетельство о приемке

Дуплексное переговорное устройство ДПУ-03 соответствует технической документации ОК3.525.612 и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК ____________

Дата выпуска – см. последние четыре цифры серийного номера.

6