ООО НПП «Аксельбант»

www.dupl.ru

(495) 506 68 69

Техническое описание и

руководство по эксплуатации

Дуплексное

переговорное

устройство

АДФ-23

Принцип работы и конструктивные

особенности устройства

Переговорное устройство обеспечивает в транспортном средстве двухстороннюю громкоговорящую связь в полудуплексном режиме. Для каждого из абонентов в устройстве имеется свой канал приема – передачи, который управляется голосом. В зависимости от уровня сигнала, поступающего с каждого из микрофонов, включается канал передачи одного абонента и приема другого, либо наоборот.

Устройство состоит из  активного и пассивного блоков, которые соединяются двухпроводным  кабелем. В активном блоке размещены  микрофон, динамик и схема управления обоих каналов. На тыльной части корпуса расположен выключатель питания. На верхней  части    расположен кнопочный выключатель связи и светодиодный индикатор «приём-передача».  Если светодиод горит желтым цветом, то устройство находится в режиме ожидания (каналы выключены). Он загорается зеленым цветом, когда устройство  включается на передачу

1

информации от активного блока на пассивный, и если светодиод загорается красным цветом, устройство переключается на передачу информации от пассивного блока на активный.

Со стороны активного блока, по индикатору “приём-передача” можно визуально контролировать переключение режимов устройства.

Пассивная колонка содержит только динамик с пластиковым диффузором и кнопку вызова, и может работать в жестких климатических условиях (повышенная влажность, резкие перепады температуры, агрессивная среда, соляной туман, условия крайнего севера и т. п.), а также в условиях сильных электромагнитных полей и наводок. При этом АДФ-23 не создает помех для работы окружающего оборудования и линий связи. Устройство предназначено для  установки на водном транспорте (речных, морских судах всех типов), в условиях крайнего севера, а также в лифтах, башенных кранах, с прокладкой линий связи по каналам, содержащим сильноточные кабели.

Допускается установка с прокладкой линий связи совместно с малосигнальными устройствами и комплексами, чувствительными к внешним электромагнитным помехам. Для обеспечения помехозащищенности необходимо применять экранированный кабель связи между блоками.

# Технические характеристики

Напряжение питания – 12В ( 24В

Диапазон передаваемых звуковых частот – 100 – 6000 Гц

Звуковая мощность – 0,5 Вт

Диапазон температур  -15…+45, для пассивной колонки -60…+45

Подготовка к работе

- Установить активный и пассивный блоки на рабочее место.

- Соединить блоки двухпроводным кабелем, желательно экранированным.

- Движковый выключатель питания должен быть в левом положении (питание выключено).

- Подсоединить питающий провод к бортовой сети:

- красный (белый)  +бортовой сети

- черный – общий.

- Включить питание, установив движковый переключатель в правое положение.

При нажатии кнопки на активном блоке должен загореться светодиод, если этого не происходит, нужно поменять полярность питающего провода.

Устройство готово к работе.

3

#### Примечание: Для крепления блоков в нижней части предусмотрены специальные отверстия, позволяющие «надеть» блок на шурупы.

### Порядок работы

Если возникает необходимость проведения переговоров со стороны пассивного блока, нужно нажать на нём кнопку. При этом раздастся сигнал вызова, как со стороны активного, так и пассивного блока. После чего абонент со стороны активного блока включает связь, нажав на кнопку переключателя связи. Связь включается, и загорается светодиод на активном блоке.

4

По окончании переговоров связь может быть выключена. Если связь все время включена, это может создать некоторые неудобства, связанные с проникновением различных звуков, голосов, как со стороны активного, так и пассивного блоков.

При необходимости ведения переговоров со стороны активного    блока достаточно включить связь.

Примечание: Для наиболее четкого переключения режимов «приема-передачи» необходимо говорить по очереди  (один абонент говорит, а другой слушает , и наоборот). При ведении переговоров желательно выключать другие источники речи,  например – радиоприемник, телевизор и т.д.

Комплект поставки

- Активный блок…....................................................... - 1 шт.

- Пассивный блок…. …………………........................ - 1 шт.

- Техническое описание и руководство

по эксплуатации......................................................... -1 шт.

5

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации переговорного устройства  - 6 лет. Предприятие-изготовитель отремонтирует или заменит переговорное устройство в случае отказа по вине изготовителя. Претензии не принимаются, и гарантийный ремонт не производится при наличии механических и химических повреждений устройства, а также со следами самостоятельного ремонта.

Свидетельство о приемке

Дуплексное переговорное устройство АДФ-23 соответствует технической документации ОК3.525.612 и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК ____________

Дата выпуска – см. последние четыре цифры серийного номера.

6