ООО "НПП "Аксельбант"

www.dupl.ru

(495) 506 68 69

Техническое описание и

руководство по эксплуатации

Дуплексное

переговорное

устройство

АДФ-26А

Принцип работы и конструктивные

особенности устройства

Переговорное устройство АДФ-26А обеспечивает двухстороннюю громкоговорящую связь двух абонентов в полудуплексном режиме. Для каждого из абонентов в устройстве имеется свой канал приема – передачи, который управляется голосом. В зависимости от уровня сигнала, поступающего с каждого из микрофонов, включается канал передачи одного абонента и приема другого, либо наоборот.

Устройство состоит из  активного блока и пассивной мини-колонки, которые соединяются двухпроводным  кабелем. В активном блоке размещены  микрофон, динамик и схема управления обоих каналов. На тыльной части корпуса расположен выключатель питания (опционально). На верхней  части    расположен кнопочный выключатель связи.

Пассивная колонка содержит только динамик с пластиковым диффузором, выполняющий и роль микрофона, и кнопку вызова.

Пассивный блок может работать в жестких климатических условиях (повышенная влажность, резкие перепады температуры, агрессивная среда, соляной туман, условия крайнего севера и т. п.), а также в условиях сильных электромагнитных полей и наводок. При этом АДФ-26А не создает помех для работы окружающего оборудования и линий связи. Устройство предназначено для  установки в составе комплексов сильноточной аппаратуры и механизмов, например:

- в составе оборудования компьютерной томографии, рентгенкабинетах;

- в условиях крайнего севера, а также в лифтах, башенных кранах с прокладкой линий связи по каналам, содержащим сильноточные кабели;

- с прокладкой линий связи совместно с малосигнальными устройствами и комплексами, чувствительными к внешним электромагнитным помехам. Для обеспечения помехозащищенности необходимо применять экранированный кабель связи между блоками.

Технические характеристики

Напряжение питания – 12 В

Диапазон передаваемых звуковых частот – 100 – 6000 Гц

Звуковая мощность – 0,5 Вт

Длина кабеля – до 600 м

Диапазон температур -  -15…+40 (активный блок)

-60…+50 (пассивная колонка)

Подготовка к работе

Установить активный и пассивный блоки на рабочее место. Крепление к различным поверхностям возможно через два сквозных отверстия на передней панели каждого из блоков, расположенных по вертикальной оси вверху и внизу блока. В комплекте имеются винты для крепления блоков к металлическим поверхностям. Возможны накладной вариант крепления блоков (прилагается металлическая рамка), и врезной в стену. Крепление блоков должно исключать обратную акустическую связь между ними по воздуху, или через вибрацию основания, на котором они закреплены, блоки не должны "слышать" друг друга, это приводит к эффекту самовозбуждения, свисту в динамиках.

- Соединить активный блок и пассивную колонку двухжильным кабелем (желательно, экранированным).

- Подключить сетевой адаптер к активному блоку.

- Подключить адаптер к сети 220 В.

- Включить питание

- При нажатии кнопки на активном блоке включается канал связи, если этого не происходит, нужно поменять полярность питания на сетевом адаптере.    Устройство готово к работе

### Порядок работы

Если возникает необходимость проведения переговоров со стороны пассивной колонки, нужно нажать на ней кнопку. При этом раздастся сигнал вызова, как со стороны активного блока, так и пассивной колонки. После чего абонент со стороны активного блока включает связь, нажав на кнопку переключателя связи. Связь включается. Если связь уже  включена, вызова не последует.

По окончании переговоров связь может быть выключена. Если связь все время включена, это может создать некоторые неудобства, связанные с проникновением различных звуков, голосов, как со стороны активного блока, так и пассивной колонки.

При необходимости ведения переговоров со стороны активного блока достаточно включить связь.

Примечание: Для наиболее четкого переключения режимов «приема-передачи» необходимо говорить по очереди  (один абонент говорит, а другой слушает ,и наоборот). При ведении переговоров желательно выключать другие источники речи,  например – радиоприемник, телевизор и т.д.

Комплект поставки

- Активный блок…....................................................... - 1 шт.

- Пассивная колонка …………………........................ - 1 шт.

- Техническое описание и руководство

по эксплуатации......................................................... -1 шт.

- Сетевой адаптер……………………………………. – 1 шт.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации переговорного устройства – пожизненная гарантия. Предприятие-изготовитель отремонтирует или заменит переговорное устройство в случае отказа по вине изготовителя. Претензии не принимаются, и гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений устройства.

Свидетельство о приемке

Дуплексное переговорное устройство АДФ-26А соответствует технической документации ТУ6652-001-69745044-2017 и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК ____________

Дата выпуска – см. последние четыре цифры серийного номера.