ООО "НПП "Аксельбант"

www.dupl.ru

(495) 506 6869

Техническое описание и

руководство по эксплуатации

Дуплексное

переговорное

устройство

ДПУ-23А

Принцип работы и конструктивные

особенности устройства

Переговорное устройство предназначено для обеспечения громкоговорящей связи на транспорте.

Связь осуществляется в полудуплексном режиме. Каналы приёма-передачи управляются голосом. В зависимости от уровня сигнала, поступающего с каждого из микрофонов, включается канал передачи  с улицы к водителю, либо наоборот. Устройство выполнено в виде активного блока и пассивной мини-колонки, которые соединяются двухжильным кабелем.

В  активном блоке размещены микрофон, динамик и схема управления. В верхней части   блока имеются светодиодный индикатор «приём-передача» и кнопочный выключатель  питания.

1

Для крепления в нижней части блока предусмотрены специальные отверстия, позволяющие надеть блок на шурупы.    Пассивная колонка содержит только влагостойкий динамик.

Для крепления пассивной колонки  необходимо отвернуть металлическую решётку и закрепить пластмассовый корпус двумя саморезами, затем привернуть решётку на место.

Пассивная колонка содержит только динамик с пластиковым диффузором и кнопку вызова, и может работать в жестких климатических условиях (повышенная влажность, резкие перепады температуры, агрессивная среда, соляной туман, условия крайнего севера и т. п.), а также в условиях сильных электромагнитных полей и наводок. При этом ДПУ-23А не создает помех для работы окружающего оборудования и линий связи. Устройство предназначено для  установки на водном транспорте (речных, морских судах всех типов), в условиях крайнего севера, а также в лифтах, башенных кранах, с прокладкой линий связи по каналам, содержащим сильноточные кабели.

2

Допускается установка с прокладкой линий связи совместно с малосигнальными устройствами и комплексами, чувствительными к внешним электромагнитным помехам. Для обеспечения помехозащищенности необходимо применять экранированный кабель связи между блоками.

#### Технические характеристики

Напряжение питания......................................+9В ( +26В

Звуковая мощность...........................................0,5Вт

Диапазон передаваемых звуковых частот......100(6000Гц

Диапазон температур......................................-15 ( +40 С (активный блок)

-60(+40 С (пассивная колонка)

Подготовка к работе

- Установить активный блок в салоне транспортного средства.

- Установить пассивную колонку на внешней части транспортного средства.

- Соединить активный блок с пассивной колонкой через колодку двухжильным кабелем.

- Подключить питающий провод активного блока к бортовой сети.

- красный (белый)  +12 (24) В

- черный - общий

3

## Порядок работы

Включить устройство нажатием на кнопочный  переключатель. При этом должен загореться светодиодный индикатор «приём передача».  По нему можно контролировать переключение режимов устройства.  Если светодиод горит желтым цветом, устройство  находится в  режиме ожидания. Если светодиод горит зеленым цветом, устройство переключается  на передачу информации  на улицу, и когда светодиод загорается красным цветом, информация идет с  улицы – водителю.

Для наиболее эффективного ведения переговоров необходимо следовать  следующим рекомендациям:

- если не проходят отдельные слова или фразы, нужно говорить громче;

- если возникает самовозбуждение (свист) необходимо, через отверстие в нижней части блока повернуть шлиц переменного резистора против часовой стрелки на угол, при котором самовозбуждения не возникает. В режиме ожидания возможны проникновения отдельных звуков, не влияющих на нормальную работу устройства.

4

### Комплект поставки

- Активный блок…....................................................... - 1 шт.

- Пассивная колонка…………………......................... - 1 шт.

- Техническое описание и руководство

по эксплуатации......................................................... -1 шт.

5

# Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации переговорного устройства - 6 лет. Предприятие-изготовитель отремонтирует или заменит переговорное устройство в случае отказа по вине изготовителя. Претензии не принимаются, и гарантийный ремонт не производится при наличии механических и химических повреждений устройства, а также со следами самостоятельного ремонта.

# Свидетельство о приемке

Дуплексное переговорное устройство ДПУ-23А соответствует технической документации ОК3.525.612 и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК ____________

Дата выпуска – см. последние четыре цифры серийного номера.

6