ООО «Аксельбант»

www.dupl.ru

(495) 506 68 69

Техническое описание и

руководство по эксплуатации

##### Дуплексное

##### Четырехканальное переговорное

устройство

ДПУ-4КМ

Принцип работы и конструктивные

особенности устройства

Переговорное устройство обеспечивает двухстороннюю громкоговорящую связь абонентов в полудуплексном режиме. Для каждого из абонентов в устройстве имеется свой канал приема-передачи, который управляется голосом. В зависимости от уровня сигнала, поступающего с каждого из микрофонов, включается канал передачи одного абонента и прием другого, либо наоборот. Устройство состоит из центрального пульта и четырех пассивных звуковых мини-колонок, каждая из которых соединяется с пультом двухпроводным кабелем с помощью контактных колодок, расположенных на тыльной части  пульта. Длина связи до 200м. Там же расположена  колодка для подключения питания от сетевого адаптера и переключатель питания. На верхней части корпуса расположены четыре кнопки включения связи “1”,”2”,”3”,”4”, а над ними  индикаторы  вызова  и  включения связи  каждого  канала . Там же расположен кнопочный выключатель микрофона “М” и  индикатор  “ прием-передача”,одновременно индицирующий включение микрофона.

Со стороны центрального пульта по индикатору “приём-передача” можно визуально контролировать переключение режимов устройства

Если светодиод горит желтым цветом, то устройство находится в режиме ожидания . Он загорается зеленым цветом, когда устройство  включается на передачу информации от центрального пульта на пассивную колонку, и если светодиод загорается красным цветом, устройство переключается на передачу информации от пассивной колонки  на центральный пульт.

В каждую из пассивных колонок входит динамик и кнопка вызова. Абонент центрального пульта может вести переговоры как с одним, так одновременно и с другими  абонентами   по  каналам, которые выбраны на центральном  пульте. Между собой абоненты пассивных колонок  переговариваться не могут.

# Технические характеристики

Напряжение питания – 12 В

Диапазон передаваемых звуковых частот – 100 – 7000 Гц

Звуковая мощность – 0,5 Вт

Длина кабеля – 200 м

Диапазон температур -  -5…+40 (центральный пульт)

-40…+40 (пасс. колонки)

Подготовка к работе

- Подключить пассивные колонки к центральному пульту с помощью контактных колодок, расположенных на задней панели пульта. При проверке работоспособности устройства расстояние между колонкой и пультом должно быть не менее 8 метров, иначе возможно самовозбуждение устройства (свист). При наличии акустической перегородки между пультом и пассивной колонкой длина кабеля может быть уменьшена до 1 метра. В случае работы в условиях сильных электромагнитных помех рекомендуется проводить соединения экранированным кабелем, например, типа FTP, экран заземлить.

- Подключить сетевой адаптер к центральному пульту через контактную колодку, расположенную на задней панели пульта соблюдая полярность.

- Подключить сетевой адаптер к сети 220 В. Включить питание, установив переключатель в правое положение. При этом прозвучит сигнал вызова,  светодиоды 1(4 каналов должны загореться и погаснуть, а светодиод, индицирующий включение микрофона должен гореть постоянно. Если этого не происходит, то необходимо поменять полярность на сетевом адаптере.

При наличии плохого контакта пассивной колонки с пультом, возможно непроизвольное звучание вызова по этому каналу. Для нормальной работы устройства необходимо обеспечить надежный контакт подключения пассивных блоков к пульту.

### Устройство готово к работе.

### Порядок работы

Если абонент со стороны пассивной колонки желает переговорить с абонентом центрального пульта, необходимо нажать кнопку пассивной колонки. При этом раздастся сигнал вызова, как на центральном пульте, так и со стороны пассивной колонки. Помимо этого на лицевой панели пульта загорится светодиод красным индицирующий номер канала по которому прошел вызов. После этого абонент со стороны центрального пульта включает связь нажатием кнопки соответствующего канала. При этом  светодиод  загорается желтым цветом, что говорит о включении связи. По окончании переговоров на центральном пульте необходимо нажать кнопку  соответствующего канала, после чего светодиод гаснет и связь выключается. Если инициатором  переговоров является абонент со стороны центрального пульта, то ему достаточно нажать кнопку связи. Загорится  светодиод соответствующего канала зеленым    цветом   и  связь включится.  По окончании    переговоров для выключения связи нужно еще раз нажать  кнопку. Если абонент со  стороны   пассивной  колонки   посылает  вызов  на  центральный пульт    по   одному    каналу,   а    абонент    центрального    пульта

ведет переговоры по другому каналу , то звучит вызов и загорается  красный светодиод соответствующего канала.  Во время переговоров абонент центрального пульта видит, что его вызывают по другому каналу. После окончания переговоров с одним абонентом он может связаться с другим. На центральном пульте имеется кнопочный выключатель микрофона «М». При выключенном микрофоне светодиод гаснет и пульт работает при включенной связи только на прием информации.

Примечание: Для наиболее четкого переключения режимов «приема-передачи» необходимо говорить по очереди  (один абонент говорит, а другой слушает ,и наоборот). При ведении переговоров желательно выключать другие источники речи,  например – радиоприемник, телевизор и тд.

#### Комплект поставки

- Центральный пульт.................................................... - 1 шт.

- Пассивная колонка …………………........................ - 4 шт.

- Техническое описание и руководство

по эксплуатации......................................................... -1 шт.

- Сетевой адаптер……………………………………. – 1 шт.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации переговорного устройства 36 месяцев со дня продажи. Предприятие-изготовитель отремонтирует или заменит переговорное устройство в случае отказа по вине изготовителя. Претензии не принимаются, и ремонт не производится при наличии механических повреждений устройства.

Свидетельство о приемке

Дуплексное переговорное устройство ДПУ-4К соответствует технической документации ОК3.525.618 и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК ____________

Дата выпуска – см. последние четыре цифры серийного номера.